## Slide 1: Schön, dass ihr da seid! Wir freuen uns auf einen spannenden Dienst mit Euch!

## Slide 2: Ein Spiel zum Beginn
TABU

## Slide 3: Löschen
Die Wahl des Löschmittels

## Slide 4: 1. Welche Löschmittel gibt es?

## Slide 5: Löschmittel
Welche Löschmittel kennt Ihr?

## Slide 6: Löschmittel
Wasser
Schaum (Schwer-; Mittel-; Leichtschaum)
Löschpulver (oft in Feuerlöscher, Brandklassen abhängig)
Gas (z.B. Kohlendioxid - CO2)
Sonstige Löschmittel z.B. Sand, Löschdecke

## Slide 7
2. Wann nimmt man welches?

## Slide 8: Die Wahl des Löschmittels
Was brennt?
Wie brennt es?
?

## Slide 9: Brandklassen
Brandklasse | A | B | C | D | F
Bezeichnung | Feste Stoffe | Flüssige und flüssig werdende Stoffe | Gase | Metalle | Speiseöle und -fette
Beispiel | Holz, Papier, Pappe | Benzin, Öle, Paraffin (Kerzenwachs) | Methan, Propan | Magnesium, Aluminium | Öle und Fette in Kücheneinrichtungen z.B. Frittierfett
Erscheinung | Glut und Flamme | Flamme | Flamme | Flamme | Flamme

## Slide 10: Brandklassen
Brandklasse | A | B | C | D | F
Bezeichnung | Feste Stoffe | Flüssige und flüssig werdende Stoffe | Gase | Metalle | Speiseöle und -fette
Beispiel | Holz, Papier, Pappe | Benzin, Öle, Paraffin (Kerzenwachs) | Methan, Propan | Magnesium, Aluminium | Öle und Fette in Kücheneinrichtungen z.B. Frittierfett
Erscheinung | Glut und Flamme | Flamme | Flamme | Flamme | Flamme
Löschmittel |  |  |  |  | 
MERKE! Glut: kühlen
Flamme: ersticken

## Slide 11: Exkurs
Sauerstoff
Wärme
Brennbarer Stoff
das
richtige
Mengenverhältnis
Sauerstoff entziehen
=
ERSTICKEN
Wärme entziehen
=
KÜHLEN

## Slide 12
Welches Löschmittel kann kühlen und welches ersticken?
Können manche Löschmittel beides?
 | Wasser | Schaum | Löschpulver | Gas | Sonstige LM
ersticken (Flamme) |  |  |  |  | 
kühlen (Glut) |  |  |  |  | 

## Slide 13
Welches Löschmittel kann kühlen und welches ersticken?
Können manche Löschmittel beides?
 | Wasser | Schaum | Löschpulver | Gas | Sonstige LM
ersticken (Flamme) | X | X | X | X | (X)
kühlen (Glut) | X | X |  |  | (X)

## Slide 14: Wasser
pro | contra
ungiftig geruchs-/geschmacklos preisgünstig fast überall erreichbar | elektrisch leitfähig Wasserschäden evtl. enormer Wasserdampf bei Fett- und Metallbränden nicht einsetzen

## Slide 15: Schaum
pro | contra
kann auf Flüssigkeiten schwimmen Räume können geflutet werden sehr effizient | elektrisch leitfähig kann zu Augen- und Hautreizungen führen windabhängig

## Slide 16: Löschpulver
pro | contra
schlagartige Löschwirkung einfache Lagerung | starke Verschmutzung Gefahr der Rückzündung (geringe Kühlwirkung)
Einteilung nach Brandklassen! | 

## Slide 17: Gas
pro | contra
kaum Verschmutzung schnelle Löschwirkung nicht elektrisch leitend | in hoher Konzentration gesundheitsschädlich Anwendung nur in geschlossenen Räumen möglich

## Slide 18: Sonstige Löschmittel
pro | contra
Vorteile sind individuell | Nachteile sind individuell

## Slide 19: Die Wahl des Löschmittels
Können wir nun die Tabelle der Brandklassen ausfüllen?
?

## Slide 20: Brandklassen
Brandklasse | A | B | C | D | F
Bezeichnung | Feste Stoffe | Flüssige und flüssig werdende Stoffe | Gase | Metalle | Speiseöle und -fette
Beispiel | Holz, Papier, Pappe | Benzin, Öle, Paraffin (Kerzenwachs) | Methan, Propan | Magnesium, Aluminium | Öle und Fette in Kücheneinrichtungen z.B. Frittierfett
Erscheinung | Glut und Flamme | Flamme | Flamme | Flamme | Flamme
Löschmittel |  |  |  |  | 

## Slide 21: Zusammenfassung Brennen & Löschen
KINOZEIT!

## Slide 22: Fire-abend
Bis zum nächsten Dienst!